## Slide 1
ПРИМЕНЕНИЕ ИМИДАЗОЛИНИЕВОЙ СОЛИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ
АЗЕОТРОПНОЙ СИСТЕМЫ АЦЕТОН–МЕТАНОЛ
Выполнила: аспирантка 4 курса Софронова Юлия Ивановна
Руководители: М.А. Феофанова, А.Н. Евдокимов
В данной работе впервые рассматривается возможность применения имидазолиниевой соли (на примере хлорида 1,3-бис(2,4,6-триметилфенил имидазолиния) для разделения азеотропной смеси (на примере системы ацетон–метанол). Выбор указанной соли объясняется тем, что она является товарным реактивом одной из немногих имидазолиниевых солей
x1 | y1 | T, K | x1 | y1 | T, K
m3 = 0.000 моль кг–1 |  |  | m3 = 0.100 моль кг–1 |  | 
0 | 0 | 337,95 | 0,093 | 0,226 | 334,45
0,093 | 0,186 | 334,85 | 0,190 | 0,372 | 332,15
0,190 | 0,320 | 332,80 | 0,287 | 0,462 | 330,90
0,287 | 0,415 | 331,25 | 0,406 | 0,592 | 329,90
0,406 | 0,510 | 330,05 | 0,502 | 0,630 | 329,30
0,502 | 0,583 | 329,5 | 0,566 | 0,690 | 328,85
0,566 | 0,625 | 329,10 | 0,685 | 0,801 | 328,55
0,685 | 0,707 | 328,62 | 0,759 | 0,810 | 328,40
0,759 | 0,763 | 328,60 | 0,895 | 0,902 | 328,75
1,000 | 1,000 | 329,35 |  |  | 
Таблица 1. Равновесие жидкость–пар в системе ацетон (1)–метанол (2)–хлорид 1,3-бис(2,4,6-триметил-фенил) имидазолиния (3) при 101.3 кПа
Результаты
Экспериментальные данные о парожидкостном равновесии в системах ацетон–метанол и ацетон–метанол–хлорид 1,3-бис(2,4,6-триметилфенил) имидазолиния при 101.3 кПа и трех различных моляльных концентрациях соли приведены в табл. 1. Установлено, что при концентрации имидазолиниевой соли 0.100 моль кг–1 происходит разрушение азеотропа.
x1 | y1 | T, K | x1 | y1 | T, K
m3 = 0.300 моль кг–1 |  |  | m3 = 0.500 моль кг–1 |  | 
0,093 | 0,301 | 335,50 | 0,093 | 0,511 | 336,80
0,190 | 0,508 | 332,85 | 0,190 | 0,602 | 334,95
0,287 | 0,610 | 331,55 | 0,287 | 0,699 | 333,05
0,406 | 0,703 | 330,30 | 0,406 | 0,811 | 331,15
0,502 | 0,784 | 329,70 | 0,502 | 0,825 | 330,45
0,566 | 0,902 | 329,35 | 0,566 | 0,916 | 330,05
0,682 | 0,927 | 328,95 | 0,685 | 0,935 | 329,50
0,759 | 0,958 | 328,85 | 0,759 | 0,970 | 328,98
0,895 | 0,975 | 329,50 | 0,895 | 0,984 | 329,15