## Slide 1: Применение планарных потенциометрических сенсоров для определения цефуроксима в лекарственных препаратах различных производителей
Чердакова Е.Н.
XXVII Каргинские чтения 2021
Всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых «Физика, химия и новые технологии»
Руководитель: д.х.н. профессор Кулапина Е.Г.

## Slide 2: Методология
Цель:
Применение планарных потенциометрических сенсоров для определения цефуроксима в лекарственных препаратах различных производителей.
Методы определения:
Измерения ЭДС проводили с использованием
элементов с переносом типа:
Ag,AgCl/KClнас//исслед.раствор/углеродсодер-
жащие чернила
Синтез электродноактивных соединений
осуществляли по реакции,
представленной на следующей схеме:
Ag(Cefur)2- + ТДА+↔ Ag(Cefur) 2- · ТДА+
Рис. 1. Конструкция планарного сенсора:
1 – подложка на основе акрилового пластика; 2 - рабочая область;
3 - изоляционный слой; 4 - графитовые чернила; 5 - токоотвод.

## Slide 3
Объекты исследования
Цефуроксим
ОАО «Красфарма»,
г. Красноярск
Цефурус
ОАО «Синтез»,
г. Курган
Цефурозин
«Протекх Биосистемс»,
Индия

## Slide 4
Антибиотик | Сmin, M | τ, с | α±∆α, мВ/pC | Введено, мг/10 мл | Найдено, мг/10 мл | Sr | D, %
Цефуроксим | 5*10-5 | 20-30 | 50±1 | 0,85 | 0,74±0,02 | 0,01 | 12,9
Цефурус | 6,3*10-5 | 20-25 | 52±1 | 0,85 | 0,81±0,03 | 0,01 | 4,7
Цефурозин | 6,8*10-5 | 20-30 | 48±1 | 0,85 | 0,78±0,03 | 0,02 | 8,2
Интервал линейности электродных функций для всех препаратов одинаков (1х10-2-1х10-4М), срок службы 1 мес.
Электроаналитические характеристики сенсоров в растворах антибиотиков. Результаты определение цефуроксима в препаратах различных производителей (n=3, p=0,95)

## Slide 5: Выводы
Проведена оценка электроаналитических свойств планарных сенсоров и показана возможность их применения для определения цефуроксима в водных средах в микрообъемах проб
В растворе цефуруса (производитель: Синтез ОАО г. Курган) сенсоры генерируют аналитический сигнал лучше, чем в растворах препаратов других производителей. Наблюдается уменьшение времени отклика, угол наклона электродных функций приближается к теоретическому в соответствии с уравнением Нернста для однозарядных ионов.

## Slide 6: Спасибо за внимание!